## Slide 1: Žmogaus bioelektrinių signalų registravimas ir jo pritaikymas – EMG ir nervinio impulsų sklidimo greičio tyrimai
Dr. Indrė Lapeikaitė

## Slide 2
http://www.biofizika.gf.vu.lt/
NEUROBIOLOGIJOS
IR BIOFIZIKOS
KATEDRA
http://www.biofizika.gf.vu.lt/mokslas/augaliniu-lasteliu-elektriniu-signalu-tyrimai

## Slide 3
APŠILIMAS
PRIDĖTI TEKSTĄ/
ILIUSTRACIJĄ

## Slide 4
SIEKINIAI
Suprasti bioelektrinių signalų registravimo principus
Išmokti interpretuoti EMG signalą
Mokėti nustatyti nervinio impulso sklidimo greitį
Gebėti užregistuoti EMG naudojantis paprasta įranga

## Slide 5
EIGA
30 min | Bioelektrinių signalų registravimas
30 min | Raumens susitraukimo valdymas
30 min | ElektroMioGramos registravimas
30 min. | Pertrauka
30 min. | Nervinio impulso sklidimo greičio tyrimas
30 min. | EMG geristravimas paprasta įranga
30 min. | Aptarimas / diskusija

## Slide 6
Bioelektrinių signalų registravimo pagrindai

## Slide 7
Bioelektrinių signal šaltiniai?
0.5 m
15 cm
2 mm
5 - 100 μm
Organizmas
Organas
Audinys
Ląstelė
Membrana/
jonų kanalai
1 - 100 nm

## Slide 8
Klinikiniai diagnostiniai tyrimai?
0.5 m
5 - 100 μm
Organizmas
ORGANAS
Audinys
Ląstelė
Membrana/
jonų kanalai
1 - 100 nm
2 mm

## Slide 9
ElektroKardioGrama
KĄ REGISTRUOJAM REGISSTRUODAMI EKG

## Slide 10
ElektroKardioGrama

## Slide 11
ElektroKardioGrama

## Slide 13
Kas yra įtampa?
Srovė (A)
Įtampa - (V)
Varža (Ω)

## Slide 14
Pavyzdžiai:

## Slide 15
Pavyzdžiai:
Membranos potencialas (mV)

## Slide 16
Pavyzdžiai:
Membranos potencialo svyravimas neurone

## Slide 17
Bioelektrinių signalų registravimo pagrindai
0.5 m
15 cm
2 mm
5 - 100 μm
Organizmas
Organas
Audinys
Ląstelė
Membrana/
jonų kanalai
1 - 100 nm

## Slide 18
Bioelektrinių signalų registravimo pagrindai
KO REIKIA NORINT JUOS UŽREGISTRUOTI

## Slide 19
Bioelektrinių signalų registravimo pagrindai

## Slide 20
1) Elektrodai
Elektrodas yra prietaisas, jungiantis objektą su
registravimo ar stimuliavimo įrenginiais

## Slide 21
Membranos Potencialas, mV
Veikimo potencialo (VP) sklidimas aksonu

## Slide 22
KO REIKIA?
Elektrodas
Elektrodas
Stiprintuvas
U, mV
ANALOGAS-KODAS keitiklis
ΔU

## Slide 23
RAUMENS SUSITRAUKIMAS
Motoneuronai

## Slide 24
KĄ VEIKIA MOTONEURONAI?
Išėjimas
Įėjimas
Integracija
Perdavimas

## Slide 25
KĄ VEIKIA MOTONEURONAI?

## Slide 26
RAUMENS SUSITRAUKIMAS
Nuo ko priklauso raumens susitraukimo jėga?

## Slide 27
Nuo ko priklauso raumens susitraukimo jėga
Išėjimas
Įėjimas
Integracija
Perdavimas

## Slide 28
VP SUŽADINIMAS

## Slide 29
KĄ VEIKIA MOTONEURONAI?

## Slide 30
KĄ VEIKIA MOTONEURONAI?

## Slide 31
DAŽNIS
𝑓(𝐻𝑧) = 1 / 𝑇(𝑠)
T – periodas, laikas tarp įvykių
Širdies susitraukimas – 1 Hz – 1 įvykis per 1 s.

## Slide 32
RAUMENS SUSITRAUKIMAS vs MOTONEURONO AKTYVUMAS

## Slide 33
ElektroMioGrama
Motoneuronai

## Slide 34
ElektroMioGrafija
vle.lt
KODĖL DU ELEKTRODAI

## Slide 35
ALKŪNINIS NERVAS

## Slide 36
KĄ TURIM ANT STALO?

## Slide 37
NERVINIO IMPULSO SKLIDIMO GREIČIO TYRIMAS
Prijunkite 3 laidų kabelį prie atitinkamos jungties (pav. 2).
Vienas iš jūsų turi būti savanoris tiriamasis
Jis turėtų toleruoti nervo dirginimą nedidele įtampa.
Pasirinkite, kuris juo būsite ir ranką kurią tirsite
Procedūra neskausminga ir visiškai saugi.

## Slide 38
NERVINIO IMPULSO SKLIDIMO GREIČIO TYRIMAS
Prijunkite 3 laidų kabelį prie atitinkamos jungties (pav. 2).
Įsitikinkite, kad PowerLab duomenų surinkimo įrenginys išjungtas, o jo USB jungtis įjungta į kompiuterį.
Prijunkite 3 laidų kabelį prie atitinkamos jungties

## Slide 39
PASIRUOŠIMAS
Prijunkite 3 laidų kabelį prie atitinkamos jungties (pav. 2).
Įjunkite PowerLab įrenginį (mygtukas įrenginio nugarėlėje)
Nuimkite papuošalus, laikrodį nuo tiriamojo rankos.

## Slide 40
PASIRUOŠIMAS: elektrodų klijavimas
+
-
„Žemė“

## Slide 41
Prijunkite 3 laidų kabelį prie atitinkamos jungties (pav. 2).
Prijunkite laidus prie 3 elektrodų:
Įžeminimo laidas „Earth (ground)“
„Pos“ ir „Neg“ laidai prie raumens
Ž
PASIRUOŠIMAS

## Slide 42
Paleiskite LabChart8 programą.
Pradiniame ekrane Welcome Center atverkite kortelę My Settings ir pasirinkite nustatymų failą „Evoked EMG Settings”
PASIRUOŠIMAS

## Slide 43
TYRIMAS
Tiriamasis patogiai atsisėda tiriamąją ranką patogiai padeda ant stalo delnu į viršų.
Start mygtuku viršutiniame dešiniajame kampe paleiskite registravimą
Start

## Slide 44
STEBĖKITE EMG
Atlikite tokius judesius:
Įtempkite plaštaką
Įtempkite plaštaką įvairiu intensyvumu
Staigiai pritraukite mažąjį pirštą prie plaštakos
Ką pastebite

## Slide 45
SUMINIS RAUMENS VEIKIMO POTENCIALAS
Nuo ko priklauso amplitudė
    Compound Muscle Action Potential

## Slide 46
PERTRAUKA;]
IKI 12:00 val.

## Slide 47
NERVINIO IMPULSO SKLIDIMO GREIČIO TYRIMAS
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA

## Slide 48
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Įjunkite stimuliatorių jungikliu, kuris yra PowerLab skydelio priekyje”

## Slide 49
Prijunkite stimuliavimo elektrodus prie atitinkamos jungties
PASIRUOŠIMAS

## Slide 50
Atverkite stimuliatoriaus nustatymų langą Meniu → Setup, pasirinkite Stimulator
Padėkite varnelę langelyje “Stimulus isolator“
Nuspauskite mygtuką On.
Įsitikinkite, kad visos reikšmės minimalios.
Nustatykite srovę Curent 8 mA.
Užverkite šį langą Close.

## Slide 51
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Pavilgykite odą stimuliavimo vietoje druskos tirpalu
Prispauskite stimuliavimo elektrodus ties ALKŪNE išilgai alkūninio nervo

## Slide 52
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Start mygtuku paleiskite registravimą.
Start mygtukas paleidžia ir stimuliavimo impulsą.
Po kelių sekundžių sustabdykite registravimą.
Tuoj po stimulo vertikalaus brūkšnio turėtumėte matyti atsaką elektromiogramos kreivėje.
Tiriamasis turi jausti nestiprų dilgčiojimą, o jo mažasis pirštelis turėtų sujudėti.

## Slide 53
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Jei nėra dilgčiojimo ar EMG svyravimo nematote, pamėginkite šiek tiek pakeisti elektrodo padėtį.
Jei vis dar negaunate svyravimo, o tiriamasis nejaučia impulso, pamėginkite padidinti srovę 4-iais mA ir stimuliavimo dažnį iki 0,5 Hz (Max Repeat Rate).

## Slide 54
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Stimulai
Atsakas

## Slide 55
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Kai pasieksite norimą atsaką,
Tvarkingai užregistruokite vieną reakciją.

## Slide 56
PASIŽYMIM STIMULIAVIMO VIETĄ
Patraukite stimuliavimo elektrodus ir padėkite tušinuku tašką ant odos per vidurį tarp dviejų stimuliavimo elektrodų vietų.

## Slide 57
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA
Išmatuokite laiką sekundėmis tarp stimulo pradžios ir atsako pradžios
Tą galite padaryti vesdami su pelės kairiuoju mygtuku nuo stimulo iki atsako pradžios.
!mėlyna linija indikuoja stimulo atsiradimą, žalia – atsaką!

## Slide 58
ELEKTRINĖ NERVO STIMULIACIJA

## Slide 59
LATENCIJA
Laikas nuo
stimulo pradžios iki
Atsako pradžios
    Compound Muscle Action Potential
Latencija (ms)
Stimulas

## Slide 60
Įvykiai tarp stimulo ir raumens veikimo potencialo registravimo:
Aksono sužadinimas
Impulso sklidimas iki raumens skaidulos
Nervo raumens sinapsė
Kiek įvykių apima latencija

## Slide 61
IŠMATUOTA LATENCIJA APIMA:
Aksono sužadinimas
Impulso sklidimas iki raumens skaidulos
Nervo raumens sinapsė
Kaip atskirti įvykius?

## Slide 62
Stimuliacija kitoje nervo vietoje
Stimuliuokite Alkūninį nervą rieše
Pasižymėkite stimuliacijos vietą
Nustatykite latenciją (2)

## Slide 63: Nervinio impulso sklidimo greičio apskaičiavimas
Ką nustatysime atėmę latencijas viena iš kitos

## Slide 64: SKAIČIUOJAM:]
S
t2
t1
NERVINIO IMPULSO SKLIDIMO GREITIS:

## Slide 65: ALKŪNINIAME NERVE NERVINIAI IMPULSAI
Sklinda vidutiniškai 50 m/s
Kiek km/h

## Slide 66: APIBENDRINIMAS
http://umshoreregional.org/health/medical/reports/images/myelin-and-nerve-structure
Kas yra nervinis impulsas

## Slide 67: APIBENDRINIMAS
Neuronais informacija perduodama VP dažniu

## Slide 68: APIBENDRINIMAS
EMG registruoja raumens bioelektrinį aktyvumą susitraukimų metu

## Slide 69
EMG registracija naudojat paprastą įrangą
https://backyardbrains.com

## Slide 70
The Muscle SpikerBox Pro

## Slide 71
Galimi eksperimentai
Priešingos raumenų poros
Jėgos skirtingose rankose palyginimas
„Rankų lenkimas“

## Slide 72
Neuron SpikerBox Classic

## Slide 73: APIBENDRINIMAS
Elektrofiziologiniai tyrimai leidžia betarpiškai stebėti procesus gyvuose objektuose
Intergruoti užsiėmimus su Fizika
Grafikų braižymo praktika

## Slide 74
Kokios mintys kyla?
Fizika?
Kelintokams pritaikoma?
…?

## Slide 75
AČIŪ, Kad dalyvavote!
indre.lapeikaite@gf.vu.lt
http://www.biofizika.gf.vu.lt/

## Slide 76
GRĮŽTAMASIS....

## Slide 77
Pavyzdžiai:
Membranos potencialas (mV)

## Slide 78
[Na+]
[K+]
VEIKIMO POTENCIALO mechanizmas:
    Na+ kanalai būna atviri tik tam tikrą laiką (1 ms), po to jie užsidaro (inaktyvuojasi);
    Inaktyvuoti kanalai pakartotinai negali būti atidaromi. Tik membranos potencialui sugrįžus iki neigiamo ikislenkstinio dydžio, kanalai vėl gali būti atidaryti (VP Refrakteriškumas)
-
+

## Slide 79
ELEKTRODAI
MIKROELEKTRODAI
MAKROELEKTRODAI